## Slide 1
UPN VETERAN JAWA TIMUR
ILMU KOMPUTER
INFORMATIKA
PROPOSAL SKRIPSI
Rancang Bangun Sistem Komunikasi Alternatif Pada Lingkungan Off-Grid Berbasis Multi-Hop dengan LoRa
Oleh:
IQBAL AL-AYYUBI
22081010217
Pengampu:
Dr. Basuki Rahmat, S.Si. MT.
19690723 202121 1 002

## Slide 2
ILMU KOMPUTER
DAFTAR ISI
  Latar Belakang
  Rumusan Masalah
  Tujuan Penelitian
  Manfaat Penelitian
  Batasan Masalah
  Penelitian Terdahulu
  Dasar Teori
  Metode Penelitian
  Tahapan Penelitian
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 3
ILMU KOMPUTER
BAB I
PENDAHULUAN
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 4
ILMU KOMPUTER
Latar Belakang
  Akses internet di Indonesia belum merata → ±19,34% populasi (55 juta jiwa) belum terhubung [APJII 2025].
  Komunikasi sering terputus saat bencana alam (gempa, tsunami, longsor) karena infrastruktur seluler rusak.
  Wilayah terpencil (hutan, pegunungan, perairan) sulit dijangkau jaringan seluler.
  Solusi: komunikasi multi-hop berbasis LoRa dengan firmware Meshtastic → pengiriman pesan tanpa akses internet.
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 5
ILMU KOMPUTER
Rumusan Masalah
  Bagaimana merancang sistem komunikasi pesan berbasis LoRa yang dapat beroperasi pada lingkungan tanpa jaringan internet (off-grid)?
  Bagaimana hasil performa sistem komunikasi pesan multi-hop berbasis LoRa, ditinjau dari Packet Delivery Ratio (PDR), latency, dan jangkauan komunikasi pada kondisi uji indoor maupun outdoor?
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 6
ILMU KOMPUTER
Tujuan Penelitian
  Merancang dan mengimplementasikan sistem komunikasi pesan berbasis LoRa yang mampu beroperasi pada lingkungan tanpa jaringan internet menggunakan perangkat TTGO LoRa32 dengan firmware Meshtastic.
  Mengevaluasi kinerja sistem komunikasi pesan multi-hop berbasis LoRa berdasarkan parameter Packet Delivery Ratio (PDR), latency, dan jangkauan komunikasi melalui pengujian pada kondisi indoor maupun outdoor.
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 7
ILMU KOMPUTER
Manfaat Penelitian
  Menyediakan solusi komunikasi yang dapat digunakan di daerah terpencil atau dalam kondisi darurat ketika jaringan seluler tidak tersedia.
  Memberikan referensi teknis bagi pengembang sistem IoT dan komunikasi lokal yang hemat daya dan mudah diimplementasikan.
  Memberikan keandalan untuk pengiriman pesan dengan jangkauan yang lebih luas
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 8
ILMU KOMPUTER
Batasan Masalah
  Sistem komunikasi yang dirancang hanya mendukung pengiriman pesan teks antar pengguna
  Perangkat keras yang digunakan sudah terintegrasi dengan ESP32 dan modul LoRa (TTGO LoRa32)
  Sistem komunikasi beroperasi dalam jaringan lokal dengan konsep multi-hop tanpa infrastruktur jaringan internet atau seluler
  Pengujian dilakukan dengan menggunakan tiga modul TTGO LoRa32 untuk merepresentasikan skenario komunikasi multi-hop antar perangkat
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 9
ILMU KOMPUTER
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 10
ILMU KOMPUTER
Penelitian Terdahulu
Komunikasi point-to-point mencapai jarak efektif hingga ±2 km di area urban dengan interferensi, menggunakan frekuensi 433 MHz dan modul LILYGO T-Beam (ESP32 + SX1276).
RSSI menunjukkan penurunan seiring bertambahnya jarak — dari sekitar −20 dBm (jarak dekat) hingga −120 dBm (jarak 2 km).
Penerapan komunikasi multi-hop mesh dengan tiga node (A–B–C) memperluas jangkauan hingga 3 km tanpa penurunan performa signifikan.
Enhancing Situational Awareness with LoRa Mesh Networks: Communication in Internet-Deprived Areas
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 11
ILMU KOMPUTER
Penelitian Terdahulu
Pengembangan firmware open-source bernama rf95 modem untuk modul LoRa berbasis mikrokontroler (ESP32, Heltec, TTGO, dsb.)
Membangun aplikasi chat LoRa berbasis smartphone (Android, iOS, PC) untuk komunikasi device-to-device tanpa infrastruktur
Jarak komunikasi stabil perkotaan tercapai hingga 1,09 km (SF7) dan 2,89 km (SF12). Sedangkan pada pedesaan, komunikasi stabil hingga 1,31 km (SF7) dan 1,64 km (SF12)
LoRa-based Device-to-Device Smartphone Communication for Crisis Scenarios
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 12
ILMU KOMPUTER
Penelitian Terdahulu
Mengembangkan komunikasi multi-hop pada jaringan LoRa tanpa gateway dengan node relay.
Hasil Uji
  Indoor → Packet Reception Ratio (PRR) meningkat hingga 2,47 kali dibanding satu hop.
  Outdoor → PRR naik dari 8,11% menjadi 96,63% dengan penambahan relay.
Konfigurasi optimum: delay 100 ms per hop menghasilkan PRR tinggi dengan RTT terendah.
Multi-hop efektif memperluas jangkauan dan meningkatkan PRR, tetapi jumlah hop berlebih bisa menurunkan performa karena trafik padat.
Multi-hop Communication between LoRa End Devices
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 13
ILMU KOMPUTER
Penelitian Terdahulu
Pengembangan system komunikasi pengiriman pesan berbasis IoT menggunakan ESP32 dan LoRa RA-02
Sistem menggunakan ESP32 sebagai access point yang mengelola layanan pesan dengan protokol WebSocket untuk komunikasi dua arah.
Uji coba menunjukkan sistem mampu menjaga komunikasi yang stabil di berbagai kondisi lingkungan dengan optimasi konsumsi daya (low-power algorithms) untuk memperpanjang usia baterai.
LoRa-Powered IoT Messaging System for Internet-Free Communication
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 14
ILMU KOMPUTER
Penelitian Terdahulu
Prototipe komunikasi antar smartphone tanpa internet dan jaringan seluler untuk daerah bencana.
LoRa mendukung komunikasi stabil hingga ±250 meter, lebih jauh dengan penambahan node relay dan Waktu pengiriman pesan meningkat seiring penambahan jarak.
RANCANG BANGUN ALAT KOMUNIKASI ANTAR SMARTPHONE MELALUI JARINGAN NIRKABEL LORA
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 15
ILMU KOMPUTER
Dasar Teori
  Pertukaran data antar perangkat tanpa kabel fisik, menggunakan gelombang elektromagnetik.
  Contoh teknologi: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa.
  Setiap teknologi nirkabel memiliki karakteristik yang berbeda-beda
Perbandingan Teknologi Komunikasi Nirkabel
Teknologi Komunikasi Nirkabel
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 16
ILMU KOMPUTER
Dasar Teori
  Teknologi komunikasi nirkabel dengan modulasi Chirp Spread Spectrum (CSS) untuk mendukung komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah.
  Bekerja pada frekuensi 433 MHz, 868 MHz, atau 915 MHz,
  Jangkauan komunikasi hingga puluhan kilometer tergantung kondisi lingkungan.
  Parameter LoRa meliputi spreading factor (SF), bandwidth (BW), dan coding rate (CR) untuk menyeimbangkan jangkauan, kecepatan data, dan efisiensi energi.
LoRa
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 17
ILMU KOMPUTER
Dasar Teori
  Dikembangkan oleh Espressif Systems sebagai generasi lanjutan ESP8266
  Dilengkapi prosesor dual-core dengan kecepatan hingga 240 MHz, memori internal, serta dukungan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth.
  Antarmuka GPIO, SPI, I²C, dan UART
  Fleksibel untuk mengendalikan berbagai sensor maupun modul
  Banyak diaplikasi pada Internet of Things (IoT)
Mikrokontroler ESP32
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 18
ILMU KOMPUTER
Dasar Teori
  Papan pengembang terintegrasi berbasis mikrokontroler ESP32 dilengkapi transceiver LoRa SX1276/SX1278.
  Memiliki layar OLED 0.96 inci untuk menampilkan informasi langsung.
  Mendukung Wi-Fi dan Bluetooth v4.2 sebagai konektivitas tambahan.
  Antarmuka lengkap: GPIO, I²C, SPI, UART, ADC, DAC, dan slot microSD.
  Sumber daya fleksibel: micro USB atau baterai Li-Po (dengan konektor JST).
LILYGO TTGO LoRa32
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 19
ILMU KOMPUTER
Dasar Teori
  Dua perangkat berkomunikasi langsung tanpa perantara.
  Setiap node → transceiver (dapat mengirim & menerima).
  Sederhana & cepat.
  Pesan dikirim melalui satu atau lebih node perantara (relay)
  Memperluas jangkauan komunikasi melebihi batas P2P.
  Efektif untuk wilayah luas atau dengan banyak hambatan.
Arsitektur Jaringan
Peer-to-peer
Multi-Hop
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 20
ILMU KOMPUTER
Dasar Teori
  Firmware open-source berbasis LoRa untuk membangun jaringan komunikasi desentralisasi.
  Mendukung arsitektur multi-hop
  Dilengkapi fitur hop limit, retransmisi, dan deduplikasi pesan untuk menjaga agar jaringan tetap efisien.
  Terhubung ke smartphone melalui Bluetooth
Meshtastic
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 21
ILMU KOMPUTER
Dasar Teori
  Perangkat lunak yang berjalan pada smartphone atau tablet (Android/iOS).
  Menyediakan antarmuka pengguna yang mudah diakses.
  Mendukung berbagai aktivitas: komunikasi, hiburan, pemantauan data.
  Dapat memanfaatkan fitur bawaan smartphone: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, dsb.
Aplikasi Mobile
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 22
ILMU KOMPUTER
BAB III
DESAIN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR

## Slide 23
ILMU KOMPUTER
Metode Penelitian
  Jenis penelitian: implementatif dengan pendekatan Research and Development (R&D).
  Tahapan penelitian
    Identifikasi Masalah
    Pengumpulan Informasi
    Perancangan
    Implementasi
    Kalibrasi
    Analisis Hasil
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA
Alur Penelitian

## Slide 24
ILMU KOMPUTER
Tahapan Penelitian
Identifikasi Masalah
  Wilayah terpencil & situasi darurat → akses internet/seluler sering tidak tersedia.
  Menimbulkan kendala komunikasi bagi masyarakat maupun tim darurat.
  Diperlukan sistem komunikasi alternatif yang:
    Bisa beroperasi tanpa internet
    Hemat energi
    Dapat digunakan secara luas
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 25
ILMU KOMPUTER
Tahapan Penelitian
Pengumpulan Informasi
  Kajian penelitian terdahulu → multi-hop LoRa meningkatkan jangkauan
  Informasi Perangkat: TTGO LoRa32 + firmware Meshtastic sebagai dasar implementasi.
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 26
ILMU KOMPUTER
Tahapan Penelitian
Perancangan
  Menyusun arsitektur komunikasi LoRa berbasis TTGO LoRa32 + Meshtastic.
  Setiap node dapat berfungsi sebagai: pengirim, penerima, relay.
  Pesan bisa dikirim melalui node perantara jika tujuan di luar jangkauan secara langsung.
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA
Skenario Pengujian

## Slide 27
ILMU KOMPUTER
Tahapan Penelitian
Implementasi
  Flashing firmware Meshtastic ke TTGO LoRa32.
  Konfigurasi melalui aplikasi Meshtastic (parameter: spreading factor, bandwith, dan coding rate).
  Node ditempatkan di lokasi berbeda → membentuk jaringan multi-hop siap diuji.
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA
Alur Konfigurasi Meshtastic

## Slide 28
ILMU KOMPUTER
Tahapan Penelitian
Kalibrasi
  Menyesuaikan konfigurasi LoRa Meshtastic untuk hasil optimal.
  Parameter yang dikalibrasi meliputi
    Spreading factor (SF)
    Bandwidth (kHz)
    Coding Rate (CR)
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 29
ILMU KOMPUTER
Tahapan Penelitian
Analisis Hasil
  Analisis data setiap hasil pengujian
  Hasil ditinjau dari 3 parameter
    Packet Delivery Ratio (PDR) : Tingkat keberhasilan pengiriman paket
    Latency : Waktu pengiriman
    Jangkauan
UPN VETERAN JAWA TIMUR
INFORMATIKA

## Slide 30
ILMU KOMPUTER
TERIMA KASIH
Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan
INFORMATIKA
UPN VETERAN JAWA TIMUR